## Slide 1
TSN Switch Manager Dashboard
KETI 전자부품연구원

## Slide 2
목차
1. TSN 기술 개요
2. 시스템 구성
3. 대시보드 기능 소개
4. 개발 결과물
5. 시연

## Slide 3
TSN (Time-Sensitive Networking) 이란?
• IEEE 802.1 표준 기반의 결정론적 이더넷 기술
• 기존 이더넷에 시간 동기화, 트래픽 스케줄링, 대역폭 보장 기능 추가
• 산업 자동화, 자동차, 오디오/비디오 스트리밍 분야에 적용
핵심 특징:
- 저지연: 마이크로초 단위의 예측 가능한 지연
- 시간 동기화: 네트워크 전체 1μs 이하 동기화
- 대역폭 보장: 중요 트래픽에 대한 대역폭 예약
- 공존성: 일반 이더넷 트래픽과 공존 가능

## Slide 4
TSN 핵심 프로토콜
1. PTP (Precision Time Protocol) - IEEE 802.1AS
• 네트워크 전체 시간 동기화
• Grandmaster(GM) 클럭 기준으로 모든 노드 동기화
• 나노초(ns) 단위 정밀도
2. TAS (Time-Aware Shaper) - IEEE 802.1Qbv
• 시간 기반 트래픽 스케줄링
• Gate Control List(GCL)로 전송 시점 제어
3. CBS (Credit-Based Shaper) - IEEE 802.1Qav
• 크레딧 기반 대역폭 제어
• SR Class A/B 트래픽에 대역폭 보장

## Slide 5
PTP 동작 원리
동기화 과정:
1. GM이 Sync 메시지 전송
2. Slave가 Delay Request 전송
3. 경로 지연(Path Delay) 계산
4. 클럭 오프셋 보정
토폴로지:
Grandmaster ←→ Slave
(Board 1) (Board 2)
주요 파라미터:
• Clock Offset
클럭 차이 (목표: ±50ns 이내)
• Path Delay
네트워크 전송 지연 (~5μs)
• Sync Interval
동기화 주기 (125ms)

## Slide 6
TAS 동작 원리
Gate Control List (GCL):
• 8개 Traffic Class (TC0~TC7)
• 각 슬롯에서 열림/닫힘 상태 제어
• 1초 사이클, 8개 슬롯 × 125ms
트래픽 클래스:
TC0: BE(BG) - Best Effort (Background)
TC5: Voice - 음성 트래픽 (SR Class A)
TC6: Video - 영상 트래픽 (SR Class B)
TC7: NC - Network Control

## Slide 7
CBS 동작 원리
파라미터:
• idleSlope
대기 시 크레딧 충전 속도
• sendSlope
전송 시 크레딧 소비 속도
• 크레딧 > 0 일 때만 전송 가능
대역폭 할당 예시:
• TC5 (Voice): 250 Mbps (25%)
• TC6 (Video): 375 Mbps (37.5%)
• Best Effort: 375 Mbps (37.5%)

## Slide 8
시스템 구성
하드웨어:
• TSN 스위치 보드
- 칩셋: Microchip LAN9692
- 포트: 9포트 TSN 지원
- 속도: 1Gbps
• 네트워크 토폴로지
Board #1 (GM) ↔ Board #2 (Slave)
소프트웨어:
• 웹 대시보드
- Frontend: HTML5, CSS3, JS
- 배포: GitHub Pages
- 실시간 업데이트: 8Hz
• 주요 기능
- PTP, TAS, CBS 모니터링
- 디바이스 상태 확인

## Slide 9
PTP Dashboard
실시간 모니터링 항목:
• Clock Offset: GM과의 시간 차이 (ns)
• Path Delay: 네트워크 전송 지연 (μs)
• Steps Removed: GM으로부터의 홉 수
• Clock Class: IEEE 1588 클럭 등급
그래프:
• Clock Offset History (실시간 그래프)
• 200 샘플 유지, 8Hz 업데이트
상태: Locked (|offset| < 50ns) / Acquiring

## Slide 10
TAS Dashboard
Gate Control List (GCL) 매트릭스:
• 8개 슬롯 × 8개 Traffic Class
• 각 셀: 게이트 열림(●) / 닫힘(○)
GCL Timeline:
• 1초 사이클 시각화
• TC별 게이트 열림 구간 표시
Traffic Test:
• 모든 TC에 트래픽 발생
• 지연시간, 지터 측정

## Slide 11
CBS Dashboard
Queue Configuration:
• 8개 큐 (TC0~TC7) 설정 표시
• idleSlope, sendSlope 값
Credit Level Monitor:
• TC5, TC6 크레딧 변화 그래프
• 실시간 업데이트
Bandwidth Test:
• 지정 대역폭으로 트래픽 발생
• 달성률, 손실률 측정

## Slide 12
Device Status
디바이스 카드:
• 보드별 상태 (Online/Offline)
• 역할, IP, MAC, 포트 수, Uptime
Network Topology:
• PTP 계층 구조 시각화
• GM → Slave 연결 표시
Port Status:
• 포트별 링크 상태
• RX/TX 바이트, 패킷 카운트

## Slide 13
개발 결과물
완료 항목:
✓ 웹 기반 TSN 대시보드 UI
✓ PTP 동기화 시뮬레이션
✓ TAS GCL 시각화
✓ CBS 크레딧 모니터링
✓ 디바이스 상태 모니터링
✓ 실시간 그래프 (Canvas)
✓ Retina 디스플레이 지원
✓ GitHub Pages 배포
기술 스택:
• Frontend
HTML5, CSS3, JavaScript
• 그래프
Canvas API
• 배포
GitHub Pages

## Slide 14
접속 정보
웹 대시보드 URL:
https://hwkim3330.github.io/keti-tsn-cli-ui-sim/
GitHub Repository:
https://github.com/hwkim3330/keti-tsn-cli-ui-sim

## Slide 15
시연 시나리오
1. PTP Dashboard
• 보드 선택 → 오프셋 값 확인
• 실시간 그래프 동작 확인
2. TAS Dashboard
• GCL 매트릭스 확인
• Traffic Test 실행
3. CBS Dashboard
• Credit Monitor 그래프 확인
• Bandwidth Test 실행
4. Device Status
• 토폴로지 및 포트 상태 확인

## Slide 16
감사합니다
Q&A